МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТРШ

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр здравоохранения и

социального развития

Российской Федерации

М. Ю. Зурабов

Приказ от «	»	2007 г.

РУКОВОДСТВО

по составлению сведений о валидации процесса производства лекарственных препаратов для включения в регистрационное досье

Издание официальное

Москва - 2007

РАЗРАБОТАНО: Ассоциацией российских фармацевтических производителей

РАЗРАБОТЧИКИ: Т .X. Чибиляев, ка нд. фарм. наук, Н. А. Ляпунов, доктор фарм. наук; Е.П. Безуглая, канд. фарм. наук; И.А. Касакин.

ВНЕСЕНО: Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации
от «	»	2007 г. №

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие	      4

- Введение	       7

- Область применения	       8

- Взаимосвязь между разработкой лекарственных препаратов,
производственными процессами, спецификациями на препараты

и валидацией	       9

- Связь между исследованиями по разработке и данными по
валидации процесса

- Связь между способом производства и данными по
валидации процесса

- Связь между валидацией процесса и спецификацией на
готовый лекарственный препарат

4.	Представление данных по валидации	      12

- Лабораторные серии		12

- Опытно-промышленные серии		13

- Промышленные серии		13

- Требуемые данные		14

- Масштабирование		15

- Контроль изменений		15

Приложение 1. Схема валидации процесса		17

Приложение 2. Нестандартные процессы		18

Библиография		21

ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с Федеральным законом РФ «О лекарственных средствах» (ст. 19 «Государственная регистрация лекарственных средств», п. 9) для государственной регистрации лекарственного средства юридическое лицо, подающее заявление о государственной регистрации, представляет определенные документы и данные, в том числе, данные о производстве лекарственного средства. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 736 принят Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по государственной регистрации лекарственных средств (далее Административный регламент), который предусматривает в структуре регистрационного досье сведения о производстве, включающие ме-сто(-а) производства, материальный баланс, краткую схему производственного процесса и методов контроля процесса, контроль этапов производства и промежуточных продуктов, а также данные о валидации и/или квалификации процесса [1].

В соответствии с ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» [2] (п. 1.2.1) лекарственные средства должны быть разработаны с учетом правил GMP (Good Manufacturing Practice). ГОСТ Р 52249-2004 определяет также правила валидации процессов (пп. 5.21-5.24, приложение 15), осуществляемых при производстве лекарственных препаратов. Однако ГОСТ Р 52249-2004 не регламентирует требования к разработке производственного процесса и валидационным исследованиям в ходе масштабирования процесса, а также к их описанию в регистрационном досье [2].

С учетом вышеизложенного актуальной проблемой является введение МЗ РФ руководства, содержащего методические рекомендации относительно как производственного процесса, так и составлению сведений о валидации процессов для включения в регистрационное досье. Рационально, чтобы эти методические рекомендации были гармонизированы с положениями соответствующих руководств ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных средств для применения у человека) и Европейского Союза (ЕС), поскольку ГОСТ Р 52249-2004 гармонизирован с руководством по GMP, принятым в Европейском Союзе (ЕС) [3], а содержание сведений о лекарственных средствах в регистрационных досье, установленных в приложении 3 к Административному регламенту [1], в целом, соответствует структуре регистрационного досье в современном международном формате и формате ЕС [4,5]. Такая гармонизация необходима также в связи с п. 1.5 Административного регламента, в котором установлено, что «при осуществлении государственной регистрации к российским и зарубежным лекарственным средствам предъявляются одинаковые требования» [1].

В общем техническом документе (Common Technical Document - CTD), принятом ICH, и приложении 1 к Директиве 2ООЗ/63/ЕС установлена структура представления данных о производственном процессе в регистрационном досье [4,5], которая предполагает представление результатов валидационных исследований. Определенные разделы регистрационного досье должны содержать информацию о валидации производственного процесса, виды и объем которой регламентируются соответствующими руководствами. В CTD приведены ссылки на эти руководства [4], которые составляют методологическую основу как разработки производственного процесса, так и его описания в регистрационном досье.

Данное руководство разработано на основании двух руководств ЕС [6,7], а также соответствующих положений CTD и приложения 1 к Директиве 2001/83/ЕС [4,5]. В части основных положений данное руководство соответствуют положениям руководства CPMP/QWP/848/99 и EMEA/CVMP/598/99 «Note for Guidance on Process Validation» [6], а в части приложения 2 -CPMP/QWP/2054/ОЗ и EMEA/CVMP/395/ОЗ «Annex II to Note for Guidance on Process Validation CPMP/QWP/848/99 and EMEA/CVMP/598/99. Non Standard Processes» [7].

Данное руководство распространяется на готовые лекарственные препараты для человека и устанавливает рекомендации относительно составления сведений о валидации процессов производства лекарственных препаратов, которые следует включать в регистрационное досье.

Данное руководство не распространяется на действующие вещества или другое исходное сырье, а также на лекарственные средства, которые производят биотехнологическими методами и препараты биологического происхождения, включая препараты, экстрагируемые из тканей или жидкостей человека или животных.

Данное руководство предназначено для юридических лиц, которые подают заявление о государственной регистрации лекарственного препарата в РФ, экспертов, которые проводят экспертизу при осуществлении государственной регистрации, а также для разработчиков лекарственных препаратов. Данное руководство рекомендуется применять при планировании и проведении научных исследований по разработке и валидации процессов производства готовых лекарственных препаратов, а также при составлении регистрационных досье.

В руководство внесены такие редакционные изменения:

- идентичные переводы двух руководств (CPMP/QWP/848/99 -EMEA/CVMP/598/99 и CPMP/QWP/2054/ОЗ - EMEA/CVMP/395/ОЗ) объединены в одно руководство без изменения их объема и содержания; кроме того, в отдельных разделах и подразделах дополнительно приведены идентичные переводы соответствующих положений CTD и приложения 1 к Директиве 2003/63/ЕС с библиографическими ссылками на эти документы, а в п. 3.3 для разъяснения положения о периодических (выборочных) испытаниях - положений из руководства CPMP/ICH/367/96 «Note for Guidance Specifications: Test

procedures and Acceptance Criteria for new Drug Substances and new Drug Products: Chemical Substances» с библиографической ссылкой на этот документ;

- дополнительно введены разделы «Предисловие» и «Библиография»;

- библиографическое описание нормативных документов, ссылки на которые приведены в тексте данного руководства, приведены в полном объеме в приложении 2 «Библиография». Вместо ссылки на руководство по GMP ЕС в тексте приведена ссылка на ГОСТ Р 52249-2004. При упоминании в тексте некоторых руководств, принятых в ЕС, но еще не введенных МЗ РФ, в сносках в конце соответствующих страниц указано: «Рекомендуется пользоваться указанным документом до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства»;

- в некоторых местах данного руководства вместо упоминания директив или руководств ЕС или дополнительно дана ссылка на Административный регламент;

- ссылки на директиву 75/318/ЕЕС [8] из текста исключены, а вместо ссылок на Руководство  CPMP/QWP/848/96  - EMEA/CVMP/598/99  приведены ссылки на соответствующие разделы настоящего руководства. Вместо ссылок на постановления 541/95/ЕС и 542/95/ЕС в примечании дана ссылка на постановление Комиссии (ЕС) № 1085/2003 и на конкретные руководства относительно изменений типа IA и IB и типа II;

- в руководстве вместо «Европейский Союз» и «ЕС» («European Union» и «E.U.») указано «РФ»; слова «заявка на получение торговой лицензии» («marketing authorization application»), «досье торговой лицензии» («marketing authorization dossier») и «досье заявки на получение торговой лицензии» («dossier marketing authorization application») заменены на «регистрационное досье», а слова «заявитель на торговую лицензию» («applicant for marketing authorisation») заменены на «юридическое лицо, подающее заявление о государственной регистрации лекарственного препарата»;

- поскольку CTD и Директива 2003/63/ЕС были приняты позже, чем Руководство CPMP/QWP/848/96 - EMEA/CVMP/598/99, в определенных разделах и подразделах даны примечания, в которых указаны номера и названия соответствующих пунктов регистрационного досье в формате CTD и приложения 1 к Директиве 2003/63/ЕС вместо номеров частей регистрационного досье в формате, установленном в приложении к Директиве 75/318/ЕЕС [8]. Это сделано в интересах юридических лиц, подающих заявление о регистрации зарубежных
лекарственных препаратов в РФ и препаратов отечественного производства за
рубежом.

Руководство имеет следующие технические отклонения: исключены положения относительно лекарственных препаратов для ветеринарии, поскольку настоящее руководство распространяется только на лекарственные средства для человека.

1. Введение

Валидация - акт доказательства и документирования того, что процедура осуществляется эффективно. Валидация процессов - это средство обеспечения и предоставления документированного свидетельства того, что процессы (в пределах предварительно установленных параметров) способны постоянно приводить к получению готового лекарственного препарата требуемого качества. В плане валидации процессов производства лекарственных препаратов предполагается, что сочетание рекомендаций по фармацевтической разработке [9] с положениями данного руководства должно охватить все критические элементы производственного процесса от его разработки до окончательной валидации в промышленном масштабе. Хотя считается, что термин «валидация» применим только к окончательной проверке процесса промышленного масштаба (проводимой, как правило, для трех промышленных серий), в данном руководстве указана информация о валидации, которую всегда следует включать в регистрационное досье.

Чрезвычайно важно, чтобы использовались только надежные производственные процессы, поэтому в регистрационном досье должны быть представлены сведения, подтверждающие обоснованность конкретного процесса. Признано, что только одно соответствие готового лекарственного препарата спецификации может быть недостаточным доказательством для эксперта, проводящего оценку регистрационного досье, что процессы являются надежными, и что производитель полностью контролирует производственный процесс. Таким образом, кроме анализа серий может быть необходимо проведение дополнительных испытаний, зависящих от сложности лекарственного препарата и производственного процесса.

Данное руководство предназначено указать и стандартизировать сведения, которые всегда следует включать в соответствующую часть регистрационного досье, где описывается оценка или валидация производственного процесса, а также разграничить их с теми данными по валидации, которые в большей мере относятся к компетенции инспекции по GMP. Перед регистрацией лекарственного препарата экспертом всегда осуществляется научная оценка сведений о производственном процессе и методиках контроля, которые описаны в регистрационном досье.

Общепризнано, что на момент представления регистрационного досье производители могут не иметь результатов завершенных официальных валида-ционных исследований на сериях промышленного масштаба. Поэтому данное руководство рекомендует связать результаты исследований по разработке, оценке и оптимизации процесса, полученные на лабораторных или опытно-промышленных сериях, с данными, полученными для промышленных серий

1 Рекомендации по фармацевтической разработке приведены в руководстве ЕМЕА/СНМР/167068/2004 - ЮН «Note for Guidance on Pharmaceutical Development» [9]. Рекомендуется пользоваться указанным документом до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства.

(при их наличии), или представить соответствующую схему валидации процесса, которая будет применена при валидации процесса производства промышленных серий лекарственного препарата.

Эта схема должна составлять часть регистрационного досье; в ней должны быть описаны официальные исследования, запланированные для серий промышленного масштаба (как правило, трех), которые должны быть проведены до того, как лекарственный препарат будет размещен на рынке. Результаты таких исследований следует иметь в наличии для проверки уполномоченным контролирующим органом в соответствии с установленным порядком.

Таким образом, информация «выбор состава —> состав —> опытно-промышленное производство —> полномасштабное промышленное производство», представленная в регистрационном досье, должна быть логичной, обоснованной и последовательной.

2. Область применения

Настоящее руководство предназначено для консультации юридических лиц, которые подают заявление о государственной регистрации лекарственного препарата в РФ, в отношении исследований по оценке производственного процесса и/или данных, которые должны быть получены с целью валидации процессов, использованных для производства готового лекарственного препарата.

В связи с этим данное руководство обеспечивает официальную связь между соответствующими руководствами по фармацевтической разработке [9], производству готовых лекарственных препаратов [10], спецификациям и контрольным испытаниям готовой продукции [И]1, поскольку дополняет требования в отношении информации, представляемой в регистрационном досье.

Данное руководство применимо для оценки или валидации процесса производства только готовых лекарственных препаратов; оно непосредственно не относится к производству действующих веществ или другого исходного сырья, хотя содержащаяся в нем информация может быть полезна для этих видов деятельности. Это руководство не предназначено для биотехнологических препаратов или препаратов биологического происхождения, включая экстрагируемые из тканей или жидкостей человека или животных. Это обусловлено сложностью и вариабельностью процессов производства таких лекарственных средств, что, как правило, требует представления более обширных данных по валидации. Тем не менее, принципы и правила, описанные в данном руководстве, могут быть полезны и для таких более сложных операций.

Данное руководство применяется также к лекарственным препаратам, произведенным вне РФ, чтобы обеспечить подтверждение, необходимое для

1 Рекомендации по спецификациям и контрольным испытаниям готовой продукции приведены в руководстве ЕС 3AQlla «Specifications and control tests on the finished product» [11]. Рекомендуется пользоваться указанным документом до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства.

доказательства пригодности качества лекарственного препарата для размещения на рынке РФ.

Настоящее руководство также содержит рекомендации относительно дополнительных данных, необходимых при изменении производственного участка или изменении процесса после того, как лекарственный препарат был зарегистрирован.

3. Взаимосвязь между разработкой лекарственных препаратов, производственными процессами, спецификациями на препараты и валидацией

3.1.	Связь между исследованиями по разработке и данными по валидации процесса

В соответствии с административным регламентом [1] в регистрационном досье (часть А) должно быть представлено описание фармацевтических свойств, представляющее собой отчет о фармацевтической разработке [3,4].

На этапе разработки производитель лекарственного препарата должен получить достаточную информацию о поведении, физических и химических свойствах действующего вещества, о свойствах лекарственного препарата с данным составом относительно как действующих веществ, так и ключевых вспомогательных веществ, а также о производственном процессе, чтобы ясно определить критические этапы процесса производства. Критические характеристики лекарственного препарата должны быть определены на ранней стадии разработки; например, степень растворения действующего вещества, тип и количество скользящего вещества, содержание примесей и др.

Информацию, полученную на этапе разработки, необходимо использовать для установления и оценки критических параметров процесса производства лекарственного препарата, которые необходимо проверять и которыми, возможно, следует управлять с целью обеспечения воспроизводимости от серии к серии. Чтобы определить эти критические параметры может понадобиться испытать процесс путем умышленных изменений для доказательства устойчивости процесса и определения пределов допустимых отклонений. Такие параметры будут очень разными в зависимости от природы лекарственного препарата, состава и предлагаемого способа производства, что освещено в руководстве по фармацевтической разработке [9]. Выбор способа производства должен быть тщательно обоснован с учетом данных, полученных при разработке.

3.2.	Связь между способом производства и данными по валидации процесса

В соответствии с административным регламентом [1] в регистрационном досье (часть А) должны быть представлены сведения о производственном процессе.

При наличии определенного и обоснованного конкретного способа производства, основанного на анализе физических и химических свойств дейст

вующего вещества, ключевых вспомогательных веществ, выбора состава и влияния процесса на качество и стабильность препарата, в регистрационном досье должен быть соответствующим образом описан производственный процесс, как это указано в руководстве по составлению сведений о производстве лекарственных препаратов для включения в регистрационное досье [10].

Такое описание должно также освещать необходимость и объем контроля в процессе производства, а также подход производителя к оптимизации процесса. Оценка процесса должна предоставлять адекватное доказательство осуществимости процесса в промышленном масштабе, при этом гарантируя постоянное качество лекарственного препарата в соответствии с утвержденной спецификацией.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD описание производственного процесса и контроля в процессе производства приводят в п. 3.2.Р.З.З «Description of Manufacturing Process and Process Controls» («Описание производственного процесса и контролей процесса») и в п. 3.2.Р.3.4 «Controls of Critical Steps and Intermediates» («Контроль критических этапов и промежуточной продукции»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанные сведения приводят в п. 3.2.2.3 «Manufacturing process of the finished medicinal product» («Процесс производства готового лекарственного препарата»).

3.3. Связь между валидацией процесса и спецификацией на готовый лекарственный препарат

В соответствии с Административным регламентом [1] для контроля готового лекарственного препарата должны быть представлены спецификации и обоснование спецификаций.

Для готовых лекарственных препаратов может быть применим подход, связанный с различием критериев приемлемости при выпуске и в течение срока хранения. Этот подход подразумевает установление более строгих критериев при выпуске лекарственного препарата по сравнению с критериями, применяемыми в течение срока хранения. Примерами показателей для применения этого подхода могут служить количественное определение и уровни содержания примесей (продуктов разложения) [12].

В соответствии с международной практикой в отдельных обоснованных случаях допускается проведение периодических (выборочных) испытаний вместо определенных рутинных испытаний, осуществляемых в отношении каждой серии [12]'.

Периодические (выборочные) испытания - это проведение определенных испытаний при выпуске в отношении предварительно выбранных серий и/или через предварительно установленные промежутки времени (а не в отношении каждой серии). При этом серии, не подвергаемые испытаниям, должны соответствовать всем критериям приемлемости, установленным для этого лекарст-

1 Указанное положение установлено в руководстве CPMP/ICH/3 67/96 corr «Note for Guidance Specifications: Test procedures and Acceptance Criteria for new Drug Substances and new Drug Products: Chemical Substances» [11]. Рекомендуется пользоваться указанным документом до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства.

венного препарата. Такое проведение испытаний представляет собою неполную программу испытаний и, следовательно, должно быть представлено в компетентный уполномоченный орган для согласования перед его введением. Этот подход может быть применим, например, к испытаниям на остаточные количества органических растворителей и микробиологическую чистоту в отношении твердых лекарственных форм для орального применения. Общепризнано, что на момент подачи заявления о регистрации лекарственного препарата можно располагать только ограниченными данными (см. ниже примечание). Следовательно, данный подход, как правило, следует применять после регистрации. При проведении испытаний о каждом случае несоответствия критериям приемлемости, установленным для периодических испытаний, следует в установленном порядке уведомлять соответствующий(ие) компетентный(ые) уполномо-ченный(ые) орган (органы). Если эти данные свидетельствуют о необходимости возобновления рутинных (постоянных) испытаний, следует ввести испытания при выпуске в отношении каждой серии [12].

Примечание. Общепризнано, что на момент подачи заявления о государственной регистрации лекарственного средства можно располагать только ограниченным количеством данных; это может оказать влияние на процесс установления критериев приемлемости. В результате по мере накопления дополнительного опыта производства конкретного действующего вещества или лекарственного препарата может возникнуть необходимость пересмотреть критерии приемлемости (например, допустимые пределы содержания определенной примеси). Критерии приемлемости на момент подачи заявки следует устанавливать обязательно на основании соображений безопасности и эффективности [12].

Если имелось только ограниченное количество данных, то первоначально утвержденные испытания и критерии приемлемости следует пересматривать по мере накопления информации с учетом того, возможно или нет внесение изменений. В зависимости от ситуации могут быть установлены как менее, так и более строгие критерии приемлемости [12].

Данные, полученные при оценке или валидации процесса, дополнительно могут быть использованы для обоснования того, почему определенные испытания нет необходимости проводить постояннб в отношении каждой серии готового лекарственного препарата при выпуске. В таких случаях этот подход должен быть объяснен и обоснован в соответствующей части регистрационного досье, где описывается контроль лекарственного препарата, а также в отчете эксперта. На этот подход должна быть сделана ссылка в соответствующей части регистрационного досье, где описывается производственный процесс.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD описание производственного процесса приводят в п. 3.2.Р.З «Manufacture» («Производство»), а описание контроля лекарственного препарата - в п. 3.2.Р.5 «Control of Drug Product» («Контроль лекарственного препарата»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанные сведения приводят в п. 3.2.2.3 «Manufacturing process of the finished medicinal product» («Процесс производства готового лекарственного препарата») и п. 3.2.2.5 «Control of the finished medicinal product» («Контроль готового лекарственного препарата»).

4. Представление данных по валидации

В соответствии с административным регламентом [1] в регистрационном досье (часть А) должны быть представлены сведения о валидации процесса производства готового лекарственного препарата.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD информацию о валидации процесса приводят в п. 3.2.Р.3.5 «Process Validation and/or Evaluation» («Валидация процесса и/или его оценка»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанные сведения приводят в п. 3.2.2.3 «Manufacturing process of the finished medicinal product» («Процесс производства готового лекарственного препарата»). При этом требуется представить результаты экспериментальных исследований по валидации производственного процесса, если используется нестандартный способ производства, или если он критичен для продукции [5].

Для доказательства адекватности производственного процесса должны быть собраны валидационные данные в отношении всей продукции. Признано, что на момент представления регистрационного досье данные по валидации процесса не всегда могут иметься в наличии. Несмотря на это, важно, чтобы всегда использовались обоснованные и надежные производственные процессы. Данные по валидации следует хранить в соответствующем структурном подразделении по месту осуществления производственной деятельности и предоставлять для проверки контролирующему уполномоченному органу в установленном порядке.

Если в производственном процессе используется нестандартный способ производства, то в регистрационном досье должны быть представлены данные, подтверждающие обоснованность и надежность этого способа. Такие данные должны быть представлены со всех производственных участков, где предполагается ведение технологического процесса.

Объем данных, представляемых в регистрационном досье, будет зависеть в определенной мере от природы и сложности лекарственного препарата и действующего вещества, а также от сложности, вида и стадии разработки производственного процесса.

Для критических этапов производственного процесса или критических испытаний, осуществляемых в процессе производства, должны быть представлены описание, документация и результаты валидации и/или исследований по оценке (например, валидация процесса стерилизации либо производства или наполнения в асептических условиях) [4].

Накопление данных для производственного процесса разных масштабов будет происходить по мере его разработки.

4.1. Лабораторные серии

Лабораторные серии производят на начальных этапах разработки и исследования; эти серии могут быть очень маленького размера (например, в 100-1000 раз меньше промышленных серий). Лабораторные серии используют для многих целей, например, для разработки состава и выбора упаковки, для клинических и/или доклинических исследований.

Анализ данных, полученных для лабораторных серий, помогает при оценке и определении критических функциональных характеристик лекарственного препарата и, следовательно, дает возможность выбрать соответствующий производственный процесс. Такие экспериментальные исследования должны быть изложены в разделе А регистрационного досье, где описывается фармацевтическая разработка (фармацевтические свойства).

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD информацию о фармацевтической разработке готового лекарственного средства приводят в п. 3.2.Р.2 «Pharmaceutical Development» («Фармацевтическая разработка»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС сведения о фармацевтической разработке готового лекарственного препарата приводят в п. 3.2.2.2 «Pharmaceutical Development» («Фармацевтическая разработка»).

4.2.	Опытно-промышленные серии

Опытно-промышленные серии могут использоваться при разработке процесса или на этапе его оптимизации; они могут использоваться при официальных исследованиях стабильности и также для доклинической и клинической оценки. Размер опытно-промышленной серии должен составлять, по меньшей мере, 10 % от размера промышленной серии, то есть коэффициент умножения при масштабировании не должен превышать 10.

В случае твердых лекарственных форм для орального применения размер опытно-промышленной серии, как правило, должен составлять 10 % от размера промышленной серии или 100 000 единиц в зависимости от того, что больше.

Опытно-промышленные серии предназначены для получения данных, на основании которых можно прогнозировать процесс производства промышленной серии. Опытно-промышленные серии могут понадобиться для дальнейшего совершенствования и оптимизации производственного процесса. Следовательно, опытно-промышленные серии обеспечивают связь между разработкой процесса и промышленным производством лекарственного препарата.

Опытно-промышленные серии производят с целью испытания способа производства, предлагаемого для рутинного технологического процесса, то есть, чтобы проанализировать и оценить:

- трудности и критические точки производственного процесса;

- оборудование и способы, наиболее подходящие для полномасштабного технологического процесса.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что изготовление опытно-промышленных серий должно обеспечить высокий уровень гарантии того, что в промышленном масштабе будет осуществим технологический процесс и получен лекарственный препарат соответствующего качества.

4.3.	Промышленные серии

Промышленные серии имеют размер, который установлен для серий при рутинном полномасштабном производстве лекарственного препарата, находящегося на рынке. Данные, полученные для серий промышленного масштаба, не всегда могут быть в наличии до регистрации лекарственного препарата.

Если данные для промышленных серий отсутствуют или не представляются на момент подачи регистрационного досье, то можно использовать двух-стадийный подход, описанный ниже.

На первом этапе следует провести тщательную оценку и характеристику критических параметров процесса на лабораторных или опытно-промышленных сериях; после такой оценки следует разработать официальную программу валидации на сериях промышленного масштаба. Для этой программы валидации должна быть составлена схема валидации процесса (см. приложение 1), которую включают в регистрационное досье и представляют регуля-торным уполномоченным органам. На втором этапе проводят валидацию процесса на промышленных сериях. Результаты этой валидации могут впоследствии быть проверены контролирующим уполномоченным органом в соответствии с установленным порядком.

4.4. Требуемые данные

Как правило, нецелесообразно проводить полные валидационные исследования на опытно-промышленных сериях, поэтому для каждого лекарственного препарата для последующей проверки в промышленном масштабе должна быть составлена схема валидации процесса, описанная в приложении 1.

Однако в определенных случаях в регистрационном досье считается необходимым предоставить данные по валидации, полученные в промышленном масштабе. Это необходимо, например, если предлагается нестандартный способ производства лекарственного препарата, когда на основании данных, полученных для опытно-промышленных серий, нельзя прогнозировать промышленное производство. Кроме того, это необходимо, если лекарственные препараты являются специфическими, например, определенные лекарственные препараты с модифицированным высвобождением (см. руководство CPMP/QWP/604/96 «Note for Guidance on Quality of modified release products: A: Oral dosage forms. B: Transdermal dosage forms. Section I (Quality)») [13] '.

К нестандартным способам производства (см. приложение 2) могут быть отнесены нестандартные способы стерилизации и производства в асептических условиях. В некоторых случаях лиофилизация, микрокапсулирование, определенные процессы смешивания, покрытия оболочкой и другие специализированные процессы могут также рассматриваться как нестандартные. Если используются нестандартные способы стерилизации или обработки в асептических условиях, то данные для трех последовательных промышленных серий должны быть представлены до регистрации. В случае других нестандартных специализированных процессов может быть достаточно представления данных для одной или двух промышленных серий, если они сопровождаются данными для опытно-промышленных серий и имеется информация о постоянном производстве лекарственных средств с помощью очень похожих (эквивалентных) процессов.

1 Рекомендуется пользоваться указанным документом до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства.

Такие этапы производства (в частности, критические этапы), которые не могут быть адекватно оценены с помощью только спецификации на готовый лекарственный препарат, при необходимости должны быть исследованы путем проведения дополнительных испытаний. В соответствующем отчете эксперта должно быть представлено обоснование выбора схемы валидации процесса и стратегии проверки.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD и в регистрационном досье в формате приложения 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанный отчет эксперта содержится в разделе 2.3 «Quality Overall Summary» («Общее резюме по качеству»).

5.	Масштабирование

Во избежание повторения длительных и дорогостоящих испытаний необходимо собрать информацию в ходе тщательно спланированных исследований по разработке и оптимизации процесса при его масштабировании от лабораторного до опытно-промышленного и промышленного. Такая информация обеспечивает основу того, что масштабирование может быть достигнуто без потери качества. Те части процесса, которые могут быть критическими при масштабировании, должны быть указаны в соответствующей части регистрационного досье, где описывается разработка производственного процесса.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD разработку производственного процесса, включая установление критических аспектов (этапов), описывают в п. 3.2.Р.2.3 «Manufacturing Process Development» («Разработка производственного процесса»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанные приводят в п. 3.2.2.2(f).

Если размеры серий предлагаются в определенных диапазонах, то должно быть показано, что изменение размера серии не окажет отрицательного влияния на характеристики готового лекарственного препарата. Если дальнейшее масштабирование предлагается после регистрации, то те параметры, которые перечислены в схеме валидации процесса (приложение 1), необходимо подвергнуть соответствующей валидации.

6.	Контроль изменений

При внесении изменений в регистрационное досье необходимо соблюдать

Административный регламент [1].

Примечание. В ЕС объем исследований и порядок внесения изменения зависит от типа изменения [15,16,17].

Необходимо иметь четко определенные методики контроля изменений, предлагаемых для технологических процессов. Такие методики должны позволять тщательно контролировать планируемые изменения и обеспечивать получение достаточных подтверждающих данных, чтобы доказать, что измененный процесс приводит к получению лекарственного препарата желаемого качества, отвечающего утвержденной спецификации, а также гарантировать, что все аспекты тщательно документируются и утверждаются. Такие методики являются фундаментальной частью GMP, но внесение изменения в процесс может при-

вести к необходимости внесения изменения в регистрационное досье, требующего утверждения регуляторным уполномоченным органом перед его внедрением.

Для несущественных изменений в стандартных рабочих методиках (SOP), оборудовании, окружающей среде и т.д., для которых может быть показано, что они не влияют на качество готового лекарственного препарата, как правило, не требуется утверждения регуляторным органом.

Однако для существенных изменений в процессах (например, время смешивания, температура сушки), для нового оборудования с другим дизайном и другими рабочими параметрами, которые могут влиять на качество лекарственного препарата, как правило, требуется предварительное утверждение регуляторным органом; должны быть представлены соответствующие подтверждающие данные путем внесения изменения в регистрационное досье. С одной стороны, очень подробное описание технологических инструкций и дизайна оборудования не требуется включать в регистрационное досье. С другой стороны, перед тем, как могут быть изменены технологические инструкции и оборудование, описанные в регистрационном досье, необходимо предварительное утверждение вносимого изменения.

Чтобы получить одобрение регуляторного органа в отношении изменения, следует соблюдать положения п. 4.4 и провести полные валидационные исследования или предоставить данные для опытно-промышленных серий вместе со схемой валидации процесса (см. приложение 1), что будет зависеть от природы лекарственного препарата и процесса.

Приложение 1 СХЕМА ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА

Если в регистрационном досье не представлены данные по валидации для промышленных серий, то необходимо представить схему валидации процесса, описанную ниже. В ней должны быть намечены официальные исследования по валидации процесса, которые следует провести на промышленных сериях (обычно на трех последовательных сериях). Информация, полученная при этих исследованиях, после регистрации лекарственного средства должна быть доступна для проверки контролирующим уполномоченным органом в соответствии с установленным порядком. Схема валидации процесса должна быть представлена в регистрационном досье; в ней должны содержаться, как минимум, следующие сведения:

- краткое описание процесса с указанием критических стадий или критических параметров, которые необходимо контролировать в ходе валидации;

- спецификация на готовый лекарственный препарат, применяемая при выпуске;

- подробные сведения об аналитических методах (ссылки на соответствующую часть регистрационного досье);

- предлагаемый контроль в процессе производства и критерии приемлемости;

- дополнительные испытания, которые должны быть проведены (с предлагаемыми критериями приемлемости и сведениями о валидации аналитических методик, при необходимости);

- план отбора проб - где, когда и как отбирать пробы;

- подробные сведения о способах протоколирования и оценки результатов;

- предлагаемый временной график.

Для проверки контролирующим уполномоченным органом в соответствии с установленным порядком после завершения валидации процесса по данной схеме должен быть составлен отчет, подписанный соответствующим уполномоченным на это лицом и содержащий следующие сведения:

- данные анализов серий;

- сертификаты качества;

- протоколы производства серий;

- отчет о полученных необычных данных, модификациях или изменениях, признанных необходимыми, с соответствующим обоснованием;

- выводы.

Если полученные результаты свидетельствуют о значительных отклонениях от тех, что ожидались, регуляторный уполномоченный орган должен быть немедленно проинформирован. В таких случаях должны быть предложены необходимые корректирующие действия, а любые предложенные изменения в производственном процессе должны получить предварительное одобрение регуляторного органа путем внесения изменения в регистрационное досье.

Приложение 2

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ Введение

В данном руководстве указаны сведения относительно валидации производства лекарственного препарата, которые должны быть включены в регистрационное досье. В данном руководстве особо выделен «нестандартный способ производства». Цель приложения 2 - объяснить, что следует понимать под «нестандартным» производственным процессом и, таким образом, содействовать правильному применению положений данного руководства.

Обобщая положения настоящего руководства, можно сделать следующие заключения:

-	Чтобы доказать  адекватность производственного  процесса, должны быть получены данные по валидации для каждого препарата. Признано, что на момент подачи заявки на регистрацию данные по валидации процесса не всегда могут иметься в полном объеме.

- Если в производственном процессе используется нестандартный способ производства, то в регистрационном досье необходимо представить данные, подтверждающие обоснованность и надежность такого способа.

- В определенных случаях в регистрационном досье необходимо представить данные по валидации процесса для промышленных серий. Это необходимо, например, если предлагается нестандартный способ производства, когда данные для опытно-промышленного производства не позволяют прогнозировать промышленный производственный процесс. Кроме того, данные по валидации промышленного процесса должны быть представлены в регистрационном досье в случае специфических лекарственных средств, например, лекарственных препаратов с модифицированным высвобождением.

Определение понятия «нестандартные процессы»

В контексте данного руководства отнесение процесса к нестандартным определяется природой действующего вещества, природой лекарственного препарата, самим реальным процессом как таковым и опытом производителя по ведению технологического процесса.

Существуют следующие основные категории процессов, которые можно рассматривать как нестандартные, и для которых необходимо представить в регистрационном досье данные по валидации в промышленном масштабе за исключением случаев, когда отсутствие таких данных обосновано. Это следующие категории процессов:

- Производство специфических лекарственных форм.

- Включение новой технологии в обычный (стандартный) процесс.

- (Очень) специализированные процессы с использованием новых технологий или требующий особого внимания установившийся процесс, если известно, что он является (или может являться) сложным.

4. Нестандартные способы стерилизации.

Кроме того, производственный процесс такого вида, который ранее не применялся в РФ для производства лекарственных средств, также обычно следует рассматривать как нестандартный процесс. Однако необходимо отметить, что собственный опыт производителей по производству специфической продукции или по ведению процессов, которые в ином случае можно было бы рассматривать как «нестандартные», может позволить таким производителям не представлять данные по валидации процесса в промышленном масштабе на момент подачи заявки на регистрацию при условии предоставления соответствующих подтверждающих данных. Это требует обоснования в каждом конкретном случае; такое обоснование должно базироваться на соответствующих данных по фармацевтической разработке или содержать ссылки на данные по подобным препаратам.

В той части регистрационного досье, где описывается валидация процесса, должно быть четко указано, считается ли производственный процесс стандартным или нестандартным, а также представлено обоснование такого мнения.

Примечание. В регистрационном досье в формате CTD информацию о валидации процесса приводят в п. 3.2.Р.3.5 «Process Validation and/or Evaluation» («Валидация процесса и/или его оценка»).

В регистрационном досье в соответствии с приложением 1 к Директиве 2003/63/ЕС указанные сведения приводят в п. 3.2.2.3 «Manufacturing process of the finished medicinal product» («Процесс производства готового лекарственного препарата»).

1.	Специфические лекарственные формы

В качестве примеров ниже приведен не исчерпывающий перечень тех видов препаратов, которые можно считать «специфическими»:

- дозированные лекарственные препараты для ингаляции в легкие, например, дозированные ингаляторы под давлением (дозированные аэрозоли для ингаляций) и ингаляторы с сухими порошками;

- суспензии, эмульсии и другие жидкие дисперсные лекарственные формы;

- лекарственные препараты с пролонгированным высвобождением;

- дозированные лекарственные препараты с низким содержанием действующего вещества (< 2 % в составе);

- другие специфические лекарственные формы, например, парентеральные депо-препараты на основе биоразлагаемых полимеров; липосомальные лекарственные средства; мицеллярные лекарственные препараты.

2.	Включение новых технологий в обычные (стандартные) процессы производства лекарственных средств

Обычный (стандартный) процесс - это хорошо установившийся и утвержденный процесс, например, процесс таблетирования с применением влажной грануляции. Однако введение новой технологии в такой стандартный процесс, например, новой технологии сушки, которая обычно не применяется в фарма-

цевтическом производстве, может привести к необходимости предоставления данных по валидации в промышленном масштабе, что будет определяться в каждом конкретном случае на основании исследований по разработке лекарственного препарата и процесса.

3.	Специализированные процессы или установившиеся процессы, являющиеся сложными

- Процессы с критическими стадиями, например, лиофилизация, микрокапсулирование.

- Процессы, в которых физико-химические свойства действующего вещества или ключевого вспомогательного вещества (например, скользящего вещества, средства для нанесения покрытия) могут вызывать трудности при ведении процесса или при его масштабировании, или создавать проблемы, связанные со стабильностью при производстве серий большего размера.

4.	Нестандартные способы стерилизации

- Стерилизация влажным жаром (паром) с использованием условий, которые отличаются от фармакопейных условий (при температуре минимум 121 °С в течение 15 мин) [14].

- Стерилизация с помощью излучения с использованием поглощенной дозы излучения менее 25 кГр.

- Ведение процесса в асептических условиях, если не обосновано, что этот процесс является стандартным.

- Стандартные методы стерилизации в случае заявки на выпуск по параметрам в соответствии с ГОСТ Р 52249-2004 (приложение 17) [2,18] \

В случае заявки на выпуск по параметрам рекомендуется также пользоваться руководством CPMP/QWP/3015/99 «Note for Guidance on parametric release» [18] до введения в действие МЗ РФ аналогичного гармонизированного руководства.

8. Council Directive 75/318/EEC of 20 May 1975 on the approximation the laws of Member States relating to analytical, pharmacotoxicological and clinical standards and protocols in respect of the testing of medicinal products. - Official Journal of the European Union. -№L 147 of 9.6.1975.

(Директива Совета 75/318/EEC от 20 мая 1975 о сближении законов государств ЕС в отношении аналитических, фармакотоксикологических и клинических стандартов и протоколов по испытаниям лекарственных средств. - Official Journal of the European Union. -№ L 147 of 9.6.1975)

9.	EMEA/CHMP/167068/2004 - ICH. Step 5. Note for Guidance on Pharmaceutical Development (ICH Topic Q 8 «Pharmaceutical Development»). - May 2006.

(EMEA/CHMP/167068/2004 - ICH. Этап 5. Руководящие указания по фармацевтической разработке (Тема ICH Q 8 «Фармацевтическая разработка»). -Май 2006.

- Руководство по составлению сведений о производстве лекарственных препаратов для включения в регистрационное досье. - М.: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2007.

- The rules governing medicinal products in the European Union. - V. ЗА. - Guidelines.  Medicinal  products  for human use.  Quality  and biotechnology. - 3AQ1 la. - Specifications and control tests on the finished product.

(Правила, регулирующие лекарственные средства в Европейском Союзе. - Т. ЗА. - Руководства. Лекарственные средства для применения у человека. Качество и биотехнология. - 3AQlla. - Спецификации и контрольные испытания готовых препаратов)

12.	CPMP/ICH/367/96 corr. Step 4. Note for Guidance Specifications: Test procedures and Acceptance Criteria for new Drug Substances and new Drug Products: Chemical Substances (ICH Topic Q 6 A «Specifications: Test procedures and Acceptance Criteria for new Drug Substances and new Drug Products: Chemical Substances»). - London, 18 November 1999.

(CPMP/ICH/367/96 corr. Этап 4. Руководящие указания по спецификациям: методики испытаний и критерии приемлемости для новых лекарственных веществ и новых лекарственных препаратов: химические вещества (Тема ICH Q 6 А «Спецификации: методики испытаний и критерии приемлемости для новых лекарственных веществ и новых лекарственных препаратов: химические вещества»). -Лондон, 18 ноября 1999)

13.	CPMP/QWP/604/96. Note for Guidance on Quality of Modified Release Products: A. Oral Dosage Forms. B: Transdermal Dosage Forms. Section I (Quality). -London, 29 July 1999.

(CPMP/QWP/604/96. Руководящие указания в отношении качества препаратов с модифицированным высвобождением: А. Оральные лекарственные формы. В: Трансдермальные лекарственные формы. Отдел I (Качество). - Лондон, 29 июля 1999)

14.	European Pharmacopoeia 5.0. - 5.1. General Texts on Sterility. - 5.1.1. Methods of Preparation of Sterile Products. -P. 445-447.

(Европейская Фармакопея 5.0. - 5.1. Общие тексты по стерильности. -5.1.1. Методы приготовления стерильных препаратов. - С. 445-447)

15.	Comission Regulation (EC) № 1085/2003 of 3 June 2003 concerning the examination of variations to the terms of a marketing authorization for medicinal products for human use and veterinary medicinal products falling within the scope of Council Regulation (EEC) № 2309/93 // Official Journal of the European Union. - L 159, 27.6.2003.-P. 24-45.

(Постановление Комиссии (ЕС) № 1085/2003 от З июня 2003 в отношении оценки изменений в условиях торговой лицензии на лекарственные препараты для человека и лекарственные препараты для ветеринарии, которые находятся в сфере действия Постановления Совета (EEC) № 2309/93 // Official Journal of the European Union. - L 159, 27.6.2003. - P. 24-45)

16.	The rules governing medicinal products in the European Union. - V. 2. - Notice to Applicants. - V. 2C. - Regulatory Guidelines. - Guideline on the Categorization of new Applications (NA) versus Variations Applications (V). – European Comission. - 2002.

(Правила, регулирующие лекарственные средства в Европейском Союзе.

-	Т. 2. - Информация для заявителей. - Т. 2С. - Регулятивные руководства. - Руководство в отношении категоризации новых заявок (НЗ) по сравнению с заявками на внесение изменений (ИЗМ). - Европейская Комиссия. - 2002)

17.	The rules governing medicinal products in the European Union. - V. 2. - Notice to Applicants. - V. 2C. - Regulatory Guidelines. - Guideline on Dossier Requirements for Type IA and IB Notifications. - European Comission. - 2003.

(Правила, регулирующие лекарственные средства в Европейском Союзе.

-	Т. 2. - Информация для заявителей. - Т. 2С. - Регулятивные руководства. - Руководство по требованиям к досье для уведомлений типа IA и IB. - Европейская Комиссия. - 2003)

18.	CPMP/QWP/3015/99. Note for Guidance on Parametric Release. - London, 1 March 2001.

(CPMP/QWP/3015/99. Руководящие указания в отношении выпуска по параметрам. - Лондон, 1 марта 2001)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по государственной регистрации лекарственных средств. – Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2006 г. № 736.

- ГОСТ Р 52249-2004. Правила производства и контроля качества лекарственных средств. - М, 2004. - 212 с.

- The rules governing medicinal products in the European Union. - Volume 4.

- Good manufacturing practice. - Medicinal products for human and veterinary use.

- Guide to good manufacturing practice for medicinal products.

(Правила, регулирующие лекарственные средства в Европейском Союзе.

-	Том 4. - Надлежащая производственная практика. - Лекарственные препараты для человека и применения в ветеринарии. - Руководство по надлежащей производственной практике для лекарственных препаратов)

4.	The Common Technical Document for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use. - ICH Harmonised Tripartite Guideline. - Brussel, February 6-7, 2002.

(Общий технический документ для регистрации лекарственных средств для человека. - Гармонизированное трехстороннее руководство ICH. - Брюссель, 6-7 февраля 2002)

5.	Commission Directive 2003/63/EC of 25 June 2003 amending Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to medicinal products for human use. Annex I: Analytical, Pharmacotox- ilogical and Clinical Standards and Protocols in Respect of the Testing of Medicinal Products. - Official Journal of the European Union. - № L 159/49 of 27.6.2003.

(Директива Комиссии 2003/63/EC от 25 июня 2003, дополняющая Директиву 2001/83/ЕС Европейского Парламента и Совета в отношении правил сообщества по лекарственным средствам для человека. Приложение I: Аналитические, фармакотоксикологические и клинические стандарты и протоколы относительно испытаний лекарственных средств. - Official Journal of the European Union. -№ L 159/49 of 27.6.2003)

6.	CPMP/QWP/848/99 and EMEA/CVMP/598/99. Note for Guidance on Process Validation. - London, 1 March 2001.

(CPMP/QWP/848/96 и EMEA/CVMP/598/99. Руководящие указания по валидации процессов. - Лондон, 1 марта 2001)

7.	CPMP/QWP/2054/03 and EMEA/CVMP/395/03. Annex II to Note for Guidance on Process Validation CPMP/QWP/848/99 и EMEA/CVMP/598/99. Non- Standard Processes. - London, 10 August 2004.

(CPMP/QWP/2054/03 и EMEA/CVMP/395/03. Приложение II к руководству по валидации процессов CPMP/QWP/848/99 и EMEA/CVMP/598/99. Нестандартные процессы. - Лондон, 10 августа 2004)